ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ  ТУ РБ 05721299.025-94

БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ЛОТОК

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

1.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Боксы для хранения инструментов и лотки (далее – медицинские изделия) предназначены для стерилизации и хранения стоматологического инструмента при диагностике, профилактике и лечении стоматологических заболеваний.

Медицинские изделия являются негерметичными, предназначены для многократного использования.

| REF | Наименование инструмента | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 170-012 | Бокс для хранения инструментов |  |
| 170-010 | Бокс для хранения инструментов малый |  |
| 170-008 | Бокс для хранения инструментов средний |  |
| 170-009 | Бокс для хранения инструментов большой |  |
| 110-005 | Лоток |  |
| 110-011 | Лоток №1 |  |

Боксы для хранения инструментов и лотки изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 19126 из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632. Устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов, разрешенных к применению в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь*, и стерилизации.

Все изделия являются коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

При использовании медицинских изделий, необходимо принять все меры для обеспечения безопасности пациента.

2.ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Изделия поставляются производителем в нестерильном виде.

Перед первым (последующим) использованием медицинского изделия, необходимо провести его обработку в установленном порядке.

Дальнейшее использование изделий, их дезинфекция,  предстерилизационная очистка, стерилизация и хранение в них стерильных (нестерильных) стоматологических инструментов должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь*.

Использование средств и методик, в инструкции по применению которых прямо не указана возможность использования в отношении медицинских изделий, НЕДОПУСТИМО!

ЗАПРЕЩЕНО для обработки медицинского изделия применять чистящие вещества, содержащие в качестве активного ингредиента хлор (хлорид). Для промывания необходимо применять вещества с нейтральным рН или деминерализованную воду для избегания риска появления пятен.

При применении парового метода стерилизации необходимо в режиме предстерилизационной очистки:

- обеспечить точную дозировку дезинфицирующего (моюще-дезинфицирующего) средства и тщательную промывку медицинского изделия для полного удаления остатков нейтрализатора с поверхности инструмента;

- просушить медицинское изделие до полного исчезновения влаги.

В случае невыполнения вышеперечисленных условий возможно потемнение медицинского изделия, что является косметическим дефектом. Изменение цвета полностью безвредно и не влияет на качество материала и срок службы медицинского изделия.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки:

- медицинское изделие (одного наименования) в потребительской упаковке – в количестве, не более установленного для одной потребительской упаковки;

- эксплуатационная документация (этикетка по ГОСТ 2.601) – на каждой потребительской упаковке или внутри нее;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Перед заводской упаковкой медицинские изделия очищаются от технологических загрязнений и обезжириваются.

4.ПРИМЕНЕНИЕ

Лоток предназначен для стерилизации и временного хранения инструментов и/или лечебных материалов на стоматологическом приеме. Условия стерилизации, упаковка и сроки хранения простерилизованных в лотках стоматологических инструментов должны определяться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь*.

Бокс представляет собой прямоугольный лоток, снабженный крышкой и предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов. Условия стерилизации, упаковка и сроки хранения простерилизованных в боксах стоматологических инструментов должны определяться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь*.

Медицинское изделие надлежит применять согласно его функционального назначения. Не использовать поврежденное медицинское изделие. ЗАПРЕЩЕНО внесение изменений в конструкцию изделия потребителем.

Учреждения, в которых применяются изделия – организации, оказывающие медицинскую помощь населению.

Противопоказаний и побочных эффектов, связанных с применением медицинского изделия по назначению, не имеется.

5.СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование допускается всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 19126, в том числе в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Условия хранения – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150 (температура – плюс (25 ± 10) °С при относительной влажности воздуха от 45 до 80 %) в течение 4 ч.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Медицинское изделие считается непригодным к эксплуатации если оно достигло предельного состояния. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

Утилизацию использованного, а также непригодного к использованию изделия и элементов его упаковки, проводить в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь* по обращению с отходами.

7. ГАРАНТИИ

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года (исчисляется с момента передачи изделия потребителю).

Изготовитель не несёт ответственности за выход из строя изделия в результате его неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

|  | - внимание |
| --- | --- |
|  | - производитель |
|  | - номер по каталогу |
|  | - код партии |
|  | - дата изготовления |
|  | - обратитесь к инструкции по применению |
|  | - соответствие международному отраслевому стандарту ISO 13485 |
|  | - соответствие требованиям европейских регламентов |
|  | Закрытое акционерное общество «СТРУМ» 222304 Республика Беларусь, г.Молодечно, ул.Металлистов, д.8 Тел./Факс: +375 176 541676, +375 176 581616 E-mail: strum@tut.by; www.strum.by Уполномоченный представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРУМ Северо-Запад» 198329 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.12, оф. 36 Тел./факс: (7812) 336-24-54, 730-17-174 E-mail: megastrum@mail.ru www.megastrum.ru |

* Российской Федерации (в случае поставки медицинского изделия на территорию указанной страны)